MSL974001A Menyiapkan, menstandardisasi, dan menggunakan larutan

Sejarah perubahan

Tidak berlaku

Deskripsi unit

Deskripsi unit	Unit kompetensi ini mencakup kemampuan untuk menyiapkan,	menstandardisasi	dan	memantau kualitas larutan.

Penerapan unit

Penerapan unit	Unit	kompetensi	ini	berlaku	untuk	teknisi laboratorium	yang		bekerja	di	 semua	 sektor industri.

Perwakilan	industri	 telah		menyediakan	studi kasus untuk menggambarkan aplikasi praktis dari unit	kompetensi	ini	dan	menunjukkan keterkaitannya  dalam  pengaturan  tempat  kerja. Studi   kasus  dapat  dilihat  di  bagian  akhir  unit kompetensi pada bagian 'praktek kompetensi'.

Informasi lisensi/peraturan

Tidak berlaku

Pra-syarat

| Unit Pra-syarat |  |
| --- | --- |

Informasi kelayakan kerja

Kelayakan kerja	Unit ini berisi kelayakan kerja .

Uraian awal elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

Elemen yang menjelaskan manfaat dari unit kompetensi

Kriteria   unjuk   kerja   menjelaskan   kinerja   yang dibutuhkan untuk menunjukkan capaian elemen. Apabila   digunakan   tulisan   cetak   tebal   dengan huruf	miring,	maka	informasi	lebih	 lanjut diuraikan		dalam	bagian	keterampilan		dan pengetahuan	yang	 di	 perlukan,	serta	dalam batasan	variabel.		Penilaian	kinerja	 harus konsisten dengan panduan penilaian.

Elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja

| Elemen kompetensi | Kriteria unjuk kerja |
| --- | --- |
| 1. Menyiapkan larutan | 1.1 Prosedur yang tepat dipilih untuk menyiapkan larutan. 1.2 Peralatan, bahan dan pelarut dengan kemurnian tertentu dipilih. 1.3 Jumlah yang tepat dari pereaksi diukur untuk penyiapan larutan dan perekaman data. 1.4 Peralatan laboratorium tertentu dan alat gelas dengan kelas yang tepat dipilih dan dirangkai . 1.5 Pengenceran dilakukan sesuai kebutuhan. 1.6 Larutan disiapkan untuk memperoleh campuran yang homogen pada konsentrasi tertentu. 1.7 Larutan diberi label dan disimpan untuk memelihara identitas dan kestabilannya. |
| 2. Menstandardisasi dan menggunakan larutan secara volumetrik | 2.1 Peralatan laboratorium yang tepat disiapkan. 2.2 Deret pengenceran dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Larutan distandarisasi pada kisaran dan presisi yang dibutuhkan. 2.4 Larutan diberi label dan disimpan untuk memelihara identitas dan kestabilannya. 2.5 Larutan standar digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan yang tidak diketahui konsentrasinya. |
| 3. Menghitung dan merekam data | 3.1 Konsentrasi tertentu dihitung. 3.2 Jika data akan dimodifikasi, prosedur baku digunakan. 3.3 Jika diperlukan, ketidak pastian dalam pengukuran diestimasi dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan. 3.4 Semua rincian yang relevan direkam sesuai prosedur laboratorium dan hasilnya dilaporkan . 3.5 Konsentrasi dilaporkan menggunakan satuan yang sesuai. |

| Elemen kompetensi | Kriteria unjuk kerja |
| --- | --- |
| 4. Memantau kualitas larutan di laboratorium | 4.4 Pemeriksaan larutan dilakukan terhadap kerusakan visual dan tanggal kadaluarsa. 4.5 Larutan yang telah kadaluarsa atau rusak distandarisasi ulang atau dimusnahkan. 4.6 Rincian dicatat dan diberi label . |
| 5. Menjaga lingkungan kerja yang aman | 5.1 Tempat kerja yang aman dan alat pelindung diri digunakan untuk memastikan keselamatan diri dan personil laboratorium lainnya. 5.2 Tumpahan dibersihkan dengan menggunakan teknik yang tepat untuk melindungi personil, area kerja dan lingkungan. 5.3 Limbah yang dihasilkan dan dampak lingkungan diminimalkan. 5.4 Pengumpulan limbah laboratorium dan limbah berbahaya untuk pemusnahan dipastikan keamanannya. 5.5 Peralatan dan pereaksi disimpan sesuai persyaratannya. |

Keterampilan dan Pengetahuan yang Diperlukan

KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN Bagian ini menjelaskan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk unit ini.

Keterampilan yang diperlukan

Keterampilan yang diperlukan termasuk:  Menafsirkan dan mengikuti prosedur operasi standar (SOP) perusahaan  Menentukan titik ekivalen menggunakan indikator dan metode grafik  Menggunakan metode perhitungan, termasuk satuan yang tepat, ketidakpastian, persamaan keseimbangan, konsentrasi dari larutan disertai reaksi kimia untuk titrasi  Menggunakan alat dan pereaksi untuk mempersiapkan larutan standar seperti neraca analitik dan peralatan gelas volumetric  Memilih dan menggunakan standar primer dan sekunder serta indikator  Melakukan pemeriksaan terhadap jaminan mutu untuk kualitas larutan  Melakukan titrasi  Menentukan kontrol hasil yang tidak berada dalam kisaran yang dapat diterima  Menafsirkan dan menggunakan informasi keselamatan, seperti yang disediakan dalam material safety data sheets (MSDS) dan mengikuti prosedur keselamatan yang sesuai

Pengetahuan yang diperlukan

Pengetahuan yang diperlukan termasuk:  Terminologi larutan, sifat keasaman, kebasaan, buffer, reaksi redoks dan reaksi kompleksometri  Konsep metrologi  Kelas alat gelas, pereaksi dan penggunaannya  Reaksi yang digunakan untuk standardisasi dan karakteristik yang diinginkan  Komunikasi perusahaan dan prosedur pelaporan  Prosedur kesehatan dan keselamatan kerja (K3), termasuk untuk menggunakan bahan korosif  Persyaratan kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang sesuai

Panduan Penilaian

| PANDUAN PENILAIAN |
| --- |
| Panduan penilaian memberikan petunjuk tentang asesmen dan harus dibaca dalam kaitannya dengan kriteria unjuk kerja, keterampilan dan pengetahuan yang diperukan, batasan variabel dan pedoman asesmen untuk paket pelatihan. |
| Tinjauan asesmen |  |
| Aspek penting dalam asesmen dan bukti yang diperlukan untuk menunjukkan kompetensi pada unit ini | Asesor harus memastikan bahwa kandidat dapat:  Menggunakan neraca dan alat gelas volumetrik;  Memilih dan menggunakan standar primer dan sekunder;  Memilih dan menggunakan indikator;  Melakukan pengecekan jaminan mutu untuk unjuk kerja larutan;  Melakukan titrasi menggunakan prosedur di laboratorium dengan akurasi, presisi, dan batas waktu yang dipersyaratkan;  Menghitung konsentrasi dari larutan berdasarkan reaksi kimia dari titrasi;  Mengenali kontrol hasil yang tidak berada dalam kisaran yang dapat diterima;  Merekam hasil sesuai standar perusahaan;  Melakukan pelabelan dan penyimpanan larutan sesuai prosedur perusahaan;  Menafsirkan dan mengikuti sop perusahaan;  Menafsirkan dan menggunakan informasi keamanan, seperti yang disediakan dalam msds dan mengikuti prosedur keselamatan yang relevan; |
| Kontek dan sumber daya spesifik untuk asesmen | Unit kompetensi ini dapat diases di tempat kerja atau disimulasikan sesuai lingkungan kerja. Unit kompetensi ini dapat diases bersama-sama dengan:  Seri unit kompetensi MSAL974000 yang terkait, dan  Seri unit kompetensi MSAL975000 yang terkait dengan pengambilan contoh, pengujian dan pengukuran |

| PANDUAN PENILAIAN |
| --- |
|  | Sumber daya dapat termasuk:  Laboratorium standar yang dilengkapi dengan peralatan volumetrik yang tepat  Pereaksi dan peralatan Sop dan metode pengujian |
| Metode asesmen | Metode asesmen berikut ini disarankan:  Inspeksi dan/atau pengujian dari larutan yang disiapkan oleh kandidat  Pengkajian terhadap rekaman dan dokumen kerja yang dilengkapi oleh kandidat  Pengkajian hasil kerja oleh kandidat dari waktu ke waktu untuk memastikan akurasi, konsistensi dan ketepatan waktu  Umpan balik dari rekan sejawat dan penyelia  Pengamatan terhadap kandidat dalam menyiapkan, menstandardisasi, dan menggunakan kisaran larutan  Pertanyaan lisan atau tertulis Dalam semua kasus, asesmen terhadap praktek harus didukung oleh pertanyaan untuk menilai pengetahuan dasar dan aspek-aspek dari kompetensi yang sulit untuk dinilai secara langsung. Jika memungkinkan, penyesuaian harus dibuat untuk situasi lingkungan kerja dan pelatihan agar dapat mengakomodasi suku, umur, jenis kelamin, demografi dan disabilitas. Apabila diperlukan, akses harus tersedia untuk dukungan pembelajaran dan/atau asesmen yang tepat. Tuntutan bahasa, membaca dan menghitung dari suatu asesmen tidak boleh lebih besar dari yang dibutuhkan untuk melakukan unit kompetensi di dalam lingkungan kerja. |

PANDUAN PENILAIAN

Praktek kompetensi	Perwakilan  industri  telah  memberikan  studi  kasus  di bawah ini  untuk menggambarkan aplikasi praktis dari unit	kompetensi	ini	dan	untuk	menunjukkan relevansinya dalam pengaturan tempat kerja.

Manufaktur

Sebuah  larutan  standar  digunakan  untuk  penentuan konsentrasi dari larutan yang tidak diketahui. Kualitas

dari  proses  analisis  ini  secara  kritis  terkait  dengan akurasi  yang  mana  konsentrasi  dari  larutan  standar diketahui.		Oleh		karena		itu,		teknisi		laboratorium menghabiskan	 banyak		upaya		untuk		 memastikan bahwa	bahan	dan	metode	yang	  digunakan		untuk preparasi	dan	 standardisasi		 akan	  mengarah	   pada konsentrasi	  larutan		yang	  diketahui	  secara	akurat. Sebagai		contoh,	  natrium	 karbonat		anhidrat		 sering digunakan			untuk		  menyiapkan		  larutan		untuk menentukan	 konsentrasi		 asam.		Natrium	 karbonat dipanaskan		  pada		  suhu		yang		 sesuai			untuk menghilangkan		sisa		  kelembaban		dan	  didinginkan dalam desikator. Sejumlah tepat  natrium karbonat ini dilarutkan dalam air suling kemudian  ditepatkan pada labu	ukur		 dengan	 volume	tertentu.	Larutan	   yang konsentrasinya diketahui ini kemudian dititrasi dengan larutan		 asam		yang		konsentrasi	  tidak	diketahui sehingga  konsentrasi dari larutan asam tersebut dapat ditentukan.

Lingkungan

Seorang	teknisi			laboratorium		diperlukan			untuk menentukan	total		keasaman		contoh		 air		sebagai bagian  dari  program  pengendalian  mutu.  Keasaman total	diukur		dengan	mentitrasi		contoh	air menggunakan				 natrium				 hidroksida			   yang konsentrasinya		diketahui		serta	menggunakan indikator		yang			  sesuai.		Konsentrasi	natrium hidroksida telah ditentukan  melalui titrasi volumetrik menggunakan standar primer kalium hidrogen ftalat.

Nilai  total  keasaman  ditentukan  dengan  mengalikan volume  natrium  hidroksida  yang  digunakan  dengan

'faktor'  numerik  yang  telah  ditentukan  oleh  penyelia

laboratorium untuk menghemat waktu. Nilai 'faktor' ditampilkan  pada  peralatan  titrasi.  Namun,  asisten teknis   yang   baru   melakukan	perhitungan   secara lengkap	dan	menemukan	bahwa	 terdapat	 sedikit perbedaan	 hasil		dari		 yang		diperoleh		dengan menggunakan		'faktor'.		Setelah		diskusi		dengan penyelia   laboratorium   disepakati   bahwa   kesalahan berada di 'faktor' dan asumsi bahwa setiap batch baru natrium	 hidroksida		  yang	disiapkan	  sama		persis konsentrasinya	 seperti	semua	 batch		sebelumnya. Asumsi   ini   salah   karena   konsentrasi   setiap   batch sedikit   berbeda  dan  konsentrasi  sebenarnya  harus ditentukan	secara		akurat,		 dengan	menggunakan standar	 primer.	Prosedur		ini		 dirubah	sehingga perhitungan secara lengkap  diperlukan untuk semua pengujian.

Batasan Variabel

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
| Batasan variabel berhubungan dengan unit kompetensi secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan untuk lingkungan kerja dan situasi yang berbeda yang dapat mempengaruhi unjuk kerja. Tulisan bercetak tebal dengan huruf miring, jika digunakan dalam kriteria unjuk kerja diuraikan dibawah ini. Kondisi penting operasi yang mungkin ada pada pelatihan dan asesmen (tergantung dari situasi kerja, kebutuhan kandidat, aksesibilitas item, dan industri lokal dan kontek regional) juga dapat dimasukkan. |
| Codes of Practice | Apabila referensi dibuat untuk Codes of Practice Industri, dan/atau standar nasional/internasional diharapkan menggunakan versi terbaru. |
| Standar, norma , prosedur dan/atau persyaratan perusahaan | Standar, norma, prosedur dan/atau persyaratan perusahaan dapat meliputi :  standar nasional dan internasional , seperti :  ASTM E-542-01, Standar Practice for Calibration of Laboratory Volumetric Apparatus  ISO 1000-1998 The international system of units (SI) and its application  ISO 9000 series  SNI ISO/IEC 17025:2008 Persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi  WHO Third Edition 2004 Laboratory biosafety manual |

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
|  |  Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) BPOM 2012  Jadwal kalibrasi dan pemeliharaan  Prosedur pencatatan dan pelaporan perusahaan  Manual peralatan  Prosedur menyalakan, mengoperasikan dan mematikan peralatan  Prosedur MSDS dan keselamatan  Spesifikasi bahan, produksi dan produk  Peraturan dan pedoman pengukuran nasional.  Prinsip-prinsip praktek laboratorium yang baik (GLP)  Jadwal produksi dan laboratorium  Manual mutu  SOP  Meminimalisasi limbah dan prosedur pemusnahan yang aman |
| Larutan | Larutan dapat termasuk tetapi tidak terbatas untuk: • Larutan asam dan basa kuat/lemah • Bahan pereduksi/pengoksidasi • Larutan yang digunakan untuk titrasi kompleksometri atau presipitimetri • Pewarnaan dari sel dan jaringan, enzim, buffer dan antibodi • Larutan pengencer untuk menjaga isotonisitas • Larutan organik dan larutan fiksatif histologis |
| Peralatan dan pereaksi untuk penyiapan larutan standar | Peralatan dan pereaksi untuk penyiapan larutan standar dapat meliputi:  Neraca  Pipet, buret, alat gelas volumetrik dan botol timbang  Desikator dan media penyaringan |

| BATASAN VARIABEL |
| --- |
|  |  Oven dan tanur  Larutan, indikator dan standar primer dan sekunder  Auto titrator, ph meter dan pengukur lain yang terkait dan elektroda untuk penentuan titik ekivalen, top pan dan neraca analitik  Magnetic stirrers dan heaters dan penangas air |
| Pengecekan kelayakan pakai dari larutan | Pengecekan kelayakan dari larutan mencakup:  Pemeriksaan contoh yang diwarnai untuk reaksi pewarnaan yang benar  Pengecekan ph  Konfirmasi aktivitas enzim  Pengecekan suspensi dari sel darah merah untuk hemolisis  Besi (iii) klorida untuk larutan fenolik  Isotonisitas untuk larutan garam |
| Bahaya | Bahaya dapat meliputi:  Kimia, seperti asam dan basa kuat dan pewarna  Benda tajam dan pecahan gelas  Burner, hot plate, oven dan tanur |
| Praktek kerja yang aman | Praktek kerja yang aman dapat meliputi:  Penggunaan MSDS  Penggunaan alat pelindung diri, seperti sarung tangan, kacamata keselamatan, kacamata, pelindung wajah, baju kerja dan jas laboratorium  Penggunaan wadah biohazard, laminar flow cabinets dan ruang asam  Pelabelan yang benar dari bahan kimia dan bahan berbahaya  Penanganan dan penyimpanan bahan berbahaya dan peralatan sesuai dengan petunjuk pada label, MSDS, instruksi pabrik dan prosedur dan peraturan perusahaan  Pembersihan secara teratur dan/atau penghilangan kontaminan dari peralatan dan area kerja |

Persyaratan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (k3) dan lingkungan

BATASAN VARIABEL

Persyaratan K3 dan lingkungan:

  Semua   kegiatan   harus   mematuhi   persyaratan manajemen	K3		dan	lingkungan	yang	dapat diberlakukan			sesuai		dengan		peraturan perundangan		negara/wilayah,	persyaratan	ini tidak boleh dikompromikan

  Semua   kegiatan   dianggap   berpotensi   memiliki bahaya	alami	dari	contoh	dan	memerlukan standar pencegahan yang akan diterapkan

  Bila relevan, pengguna sebaiknya mengakses dan menerapkan pemahaman industri yang mutakhir dalam		pengendalian	infeksi	 yang	dikeluarkan oleh	National	Health	and	Medical	Research Council  NHMRC dan kementerian kesehatan dan dinas kesehatan

Sektor unit

Sektor unit	Pengujian

Bidang kompetensi

Bidang kompetensi

Unit terkait

| Unit terkait |  |
| --- | --- |